Шкаф-купе

«Фараон»

Корпус –  ЛДСП  Фасад – ЛДСП

Наименование изготовителя

ООО «Интерьер-Центр»

Юр.адрес: 440068, Пензенская область, г. Пенза,

ул. Рябова,  д.31

Факт. адрес: 440068, Пензенская область, г. Пенза,

ул. Рябова,  д.31

ОГРН: 1135837000485, ИНН:  5837053127

Тел.: 8-800-700-20-58

(8412) 36-10-03, (8412) 36-10-05

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес.

Произведено в России.

Декларация о соответствии:

ТС № RU Д- RU.АЛ92.В.05934 от 04.09.2015 г.

Дата выпуска:

г. Пенза, ул. Рябова, 31
8-800-700-20-58 
(звонок по России бесплатный)
т./ф. 8(8412) 36-10-03, 8(8412) 36-10-05

Отдел продаж:

zakaz1@interier-center.ru
Отдел рекламаций:
                    reklamator@interier-center.ru
www.interier-center.ru

Шкаф-купе Фараон

2000х2300х580(ШхВхГ)

Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ Фараон

| № | Наименование | Размер | Кол-во | № упак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боковая стенка | 2300х550 | 1 | 1 |
| 2 | Боковая стенка | 2300х520 | 1 | 1 |
| 3 | Перегородка | 2168х500 | 2 | 1 |
| 4 | Вязка | 1968х500 | 2 | 2 |
| 5 | Цоколь | 1968х100 | 2 | 2 |
| 6 | Створка (верх) | 1005х509 | 2 | 4 |
| 7 | Створка (низ) | 1005х709 | 2 | 4 |
| 8 | Вязка | 976х500 | 2 | 3 |
| 9 | Усиление | 976х200 | 1 | 2 |
| 10 | Вязка | 480х500 | 2 | 3 |
| 11 | Полка | 477х500 | 6 | 3 |
| 12 | Накладка | 472х230 | 2 | 2 |
| 13 | Ящик | 450х160 | 4 | 2 |
| 14 | Ящик | 422х160 | 2 | 2 |
| 15 | Перегородка | 376х500 | 1 | 2 |
| 16 | Перегородка | 240х500 | 1 | 2 |
| 17 | ДВП | 1996х547 | 4 | 2 |
| 18 | ДВП | 450х450 | 2 | 2 |
| 19 | Соединитель | 1967 | 3 | 2 |
| 20 | Штанга хром овал | 970 | 1 | 2 |
| 21 | Ручка | 2228 | 3 | 6 |
| 22 | Ручка задней двери | 2228 | 1 | 6 |
| 23 | Профиль-разделитель | 982 | 4 | 6 |
| 24 | Уплотнитель | 930 | 4 | 6 |
| 25 | Верхний ходовой профиль | 1967 | 1 | 6 |
| 26 | Нижний ходовой профиль | 1967 | 1 | 6 |
| 27 | Зеркало | 1003х1003 | 2 | 5 |

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.

- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.

- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу  указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха  65 +/-15%.

- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получении травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.

- Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться  вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

- Беречь поверхности мебели от механических повреждений.

- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

- Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Фараон

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

| Система RIAL |
| --- |
|  | Верхний ходовой профиль. Крепится на верхнем переднем крае потолка шкафа шурупами 3.5х16 и служит опорой и направляющей для дверей. |
|  | Фиксатор. Крепится к вертикальной полке верхнего ходового профиля, слева и справа. Отверстия 6 мм. для крепления фиксатора просверливаются на расстоянии 40 мм. от края профиля. Крепится фиксатор болтом М5х30 и гайкой М5(входят в комплект) . |
|  | Крепится снизу по переднему краю нижней вязки (дет.№4) , шурупами 3.5х16 и служит для ориентации и направления дверей в вертикальной плоскости. |
|  | Регулировка осуществляется посредством регулировочного механизма шестигранным ключом 3мм. Вращая винт ключом, корпус ролика перемещается относительно Г-образной скобы, жёстко закреплённой на полотне двери. После регулировки ролик окончательно закрепляется. |
|  | Регулировка по высоте осуществляется после сборки шкафа посредством регулировочного винта, в нижней части ролика. Вращая регулировочный винт, корпус ролика перемещается относительно жёстко закреплённой на полотне двери Г-образной скобы. После регулировки ролик окончательно закрепляется |
|  | Устанавливается в место стыковки плиты ДСП и зеркала . Не требует дополнительного крепления. |
|  | Профиль – ручка и профиль – ручка задней двери. Крепится по месту (без предварительной разметки) с помощью шурупов 3.5х16 к плитам ДСП наполнения по специальной разметочной риске, нанесённой на заднюю стенку ручки. |
|  | Устанавливается внутрь посадочного паза ручек после сборки двери, в местах размещения стекла или зеркала. |

Комплектация фурнитурой  Фараон

|  | Гвозди | 50 | гр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Евровинт | 52+1 | шт |
|  | Евровинт 6,3х13 | 8 | шт |
|  | Евроключ | 1 | шт |
|  | Заглушки | 40 | шт |
|  | Направляющие 450мм | 2 | комп |
|  | Наконечник | 6 | шт |
|  | Полкодержатель | 28 | шт |
|  | Саморез 3,5х25 | 4 | шт |
|  | Саморез 3,5х16 | 90 | шт |
|  | Эксцентрик+дюбель | 4+4 | шт |
|  | Штангодержатель металлический | 2 | шт |
|  | Комплект роликов RIAL для 2-х дв.шкафа | 1 | комп |
|  | Ходовой ролик задней двери снабжен фиксатором в виде резьбового штифта М4, вкручивается в резьбовое отверстие после установки двери на направляющие. Данный штифт исключает самопроизвольный сход роликов с направляющих верхнего ходового профиля и падение двери. |
|  | Нижний ролик задней двери. |
|  | Нижний ролик передней двери |