Рис. 1 Шкаф купе  КБ3/45/1з

*Обязательно установите ограничитель с амортизатором

и винт М4*12 на ходовом элементе согласно схеме

# Комплектовочная ведомость

# Шкаф купе КБ3/45/1з

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бок | 2200*450 | 1 |
| 2 | Бок | 2200*450 | 1 |
| 3 | Стойка | 1678*356 | 1 |
| 4 | Стойка | 382*356 | 1 |
| 5 | Крышка | 1646*356 | 1 |
| 6 | Крышка верх. | 1646*450 | 1 |
| 7 | Крышка ниж. | 1646*450 | 1 |
| 8 | Полка | 546*356 | 3 |
| 9 | Цоколь | 410*92 | 1 |
| 10 | Карниз | 100*1678 | 1 |
| 11 | Цоколь | 1646*92 | 1 |
| 12 | Планка | 1084*80 | 1 |
| 13 | Дверь | 2030*570 | 2 |
| 14 | Дверь | 2030*570 | 1 |
| 15 | ДВП | 1674*404 | 1 |
| 16 | ДВП | 1700*568 | 1 |
| 17 | ДВП | 1700*552 | 2 |
| 18 | Соед.проф.ДВП | 796 | 2 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механизм купе 3х: 1.Ходовой элемент (ролики) 2.Огранич-ль с амортизатором 3.Направляющ. деталь 4.Фиксаторы 5.Стяжка L=16 | к-т шт шт шт шт шт | 1 6 2 6 3 4 | Шуруп 4*16 Винт М4*12 (крепится в нижней части двери) (левый, средний, правый) Шуруп 3*16 Профиль направл. верхний |
|  | Евровинт | шт | 40 |  |
|  | Заглушка евровинта | шт | 36 |  |
|  | Ключ евровинта | шт | 1 |  |
|  | Эксцентриковая стяжка | к-т | 4 |  |
|  | Подпятник | шт | 6 | Шуруп 3*16 |
|  | Штанга выдвижная L=320 | шт | 2 | Винт М4*25, гайка М4 |
|  | Ручка рейлинг 192 | шт | 3 | Шуруп 4,2*35 |
|  | Кляймер (пластик) | шт | 12 | Шуруп 3*20 |
|  | Профиль напр. верх. L=1644 | шт | 1 | Стяжка L=16 |
|  | Профиль нижний L=1646 | шт | 2 | Проф. устан. на деталь № 7 |
|  | Винт М4*12 | шт | 6 | Ограничитель |
|  | Винт М4*25 | шт | 8 | Штанга выдвижная |
|  | Гайка М4 | шт | 8 | Штанга выдвижная |
|  | Шуруп 3*16 | шт | 18 | Подпятник, фиксаторы |
|  | Шуруп 3*20 | шт | 12 | Кляймер |
|  | Шуруп 4*16 | шт | 18 | Ходовой эл-т |
|  | Шуруп 4,2*35 | шт | 6 | Ручка |
|  | Гвозди 1,4*25 | шт | 80 | ДВП |
|  | Руководство | шт | 1 |  |

* Внимание: обязательно  для надежной фиксации зеркал установите «кляймера», которые находится в комплект с дверьми.

# Text boxes

* В руководстве показана комплектация шкафа купе КС3/45/1з (с одним зеркалом)