Правила

хранения и эксплуатации мебели, облицованной материалами на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами

- Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре +5° и не выше +40°С. При относительной влажности воздуха 60-50%.

- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).

- Для удаления загрязнений (пятен) рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства.

- После протирки поверхности мебели, фурнитуру (ручки, петли и др.) необходимо протереть сухой мягкой тканью.

- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги (клея) во избежание разбухания ДСП.

Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

В процессе производства производитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

РУКОВОДСТВО

по сборке и инструкция по эксплуатации корпусной мебели

# Цвет: Венге/дуб молочный

# Анечка АН-1

Внимание: при получении мебели на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры. Подробный перечень фурнитуры находится в пакете.

Сборку необходимо начать с ознакомления со спецификацией, в которой подробно указан перечень деталей.

Рис. 1 Анечка АН-1

Анечка АН-1

Комплектовочная ведомость

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка | 1000 * 370 | 1 |
| 2 | Бок | 2000 * 350 | 1 |
| 3 | Стойка | 1892 * 350 | 1 |
| 4 | Бок | 2000 * 350 | 1 |
| 5 | Крышка | 968 * 350 | 1 |
| 6 | Крышка | 368 * 350 | 4 |
| 7 | Крышка | 584 * 350 | 2 |
| 8 | Полка | 584 * 222 | 1 |
| 9 | Панель вешалки | 584 * 120 | 1 |
| 10 | Цоколь | 968 * 92 | 1 |
| 11 | Цоколь | 318 * 92 | 1 |
| 12 | Дверь | 1904 * 398 | 1 |
| 13 | ДВП | 390 * 780 | 1 |
| 14 | ДВП | 390 * 1140 | 1 |
| 15 | ДВП (цветное) | 222 * 606 | 1 |
| 16 | ДВП (цветное) | 1322 * 606 | 1 |
| 17 | ДВП (цветное) | 376 * 606 | 1 |

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля 0 | Шт. | 4 | Шуруп 4*16 |
| 2 | Ручка рейлинг 96 | Шт. | 1 | Шуруп 4,2*35 |
| 3 | Крючки | Шт. | 2 | Шуруп 4*16 |
| 4 | Ключ евровинта | Шт. | 1 |  |
| 5 | Подпятник | Шт. | 6 | Шуруп 3*16 |
| 6 | Евровинт | Шт. | 47 |  |
| 7 | Заглушка | Шт. | 45 |  |
| 8 | Шуруп 3*16 | Шт. | 12 | Подпятник |
| 9 | Шуруп 4*16 | Шт. | 20 | Петля, крючки |
| 10 | Гвозди 1,4*25 | Шт. | 90 | ДВП |
| 11 | Шуруп 4,2*35 | Шт. | 2 | Ручка |
| 12 | Руководство | Шт. | 1 |  |

# Text boxes

Установка ДВП