| Браво-1 1. Отверстия для регулировки по высоте. 2. Отверстия для фиксации после регулировки. 1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x12. 2. Собранный ящик вставить в направляющие и и осторожно задвинуть до упора. 3. По краям фасада ящика вычислить разницу зазора. 4. Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x12. | Браво-1 Комплектовочная ведомость № Наименование Габариты Кол-во 1 Крышка 852*376 1 2 Крышка 848*376 1 3 Бок 750*376 1 4 Бок 750*376 1 5 Полка 816*358 1 6 Полка 816*358 1 7 Дверь 812*284 2 8 Бок ящика 350*134 1 9 Бок ящика 350*134 1 10 Панель ящика 758*134 1 11 Панель ящика 758*134 1 12 Фасад ящика 174*812 1 13 Панель 1198*424 1 14 Панель зеркала 540*852 1 15 Полка 424*70 1 16 Полка 528*92 1 17 Полка 282*70 1 18 ДВП цветная 788*348 1 19 ДВП цветная 477*844 1 20 ДВП цветная 301*844 1 21 Зеркало 810*500 1 Фурнитура № Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 Барный ограничитель Шт 2 Шуруп 3*16 2 Подвес прямой Шт 2 Шуруп 4*16 3 4 Петля 16 Петля 8 Шт Шт 2 2 Шуруп 4*16 Шуруп 4*16 5 Ручка рейлинг 96 Шт 6 Шуруп 4,2*35 6 Направляющ. шарик.L=350 К-т 1 Шуруп 3,5*12 7 Опора квадрат 45 Шт 4 Шуруп 4*16 8 Евровинт Шт 31 9 Заглушка евровинта Шт 24 10 Эксцентриковая стяжка Шт 8 Фасад ящика, крышка 11 Ключ евровинта Шт 1 12 Гвозди 1,4*25 Шт 60 ДВП 13 Шуруп 3,5*12 Шт 16 Направл. ящика 14 Шуруп 3*16 Шт 12 Барный ограничитель 15 Шуруп 4*16 Шт 36 Петля, опора, подвес прямой 16 17 Шуруп 4,2*35 Шуруп 4*30 Шт Шт 12 8 Ручка рейлинг 96 Панель зеркала 18 Руководство Шт 1 |
| --- | --- |