Рис. 1 Вешалка с тумбой Браво - 2

Вешалка с тумбой Браво-2

Комплектовочная ведомость

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Панель вешалки Вязка Крышка Бок Бок Крышка Полка Дверь ДВП цветное | 1568*138 650*138 800*376 380*376 380*376 800*376 768*358 764*376 408*796 | 3 2 1 1 1 1 1 1 1 |

Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля (16) | Шт | 2 | Шуруп 4*16 |
| 2 | Ручка рейлинг 96 | Шт | 2 | Шуруп 4,2*35 |
| 3 | Крючок трехрожковый | Шт | 3 | Шуруп 4*30 |
| 4 | Стяжка межсек. | Шт | 3 |  |
| 5 | Подвес прямой | Шт | 2 | Шуруп 4*16 |
| 6 | Барный огран. | Шт | 1 | Шуруп 3*16 |
| 7 | Опора квадрат 45 | Шт | 4 | Шуруп 4*16 |
| 8 | Полкодержатель Ø5 | Шт | 4 |  |
| 9 | Стяжка эксцентрик. | Шт | 4 |  |
| 10 | Евровинт | Шт. | 4 |  |
| 11 | Заглушка евровинта | Шт | 4 |  |
| 12 | Ключ евровинта | Шт | 1 |  |
| 13 | Гвозди 1,2*25 | Шт | 26 | ДВП |
| 14 | Шуруп 4*30 | Шт | 9 | Вязка, крючок трехрожк. |
| 15 | Шуруп 4*16 | Шт | 28 | Петля, подвес, опора |
| 16 | Шуруп 3*16 | Шт | 6 | Барный ограничитель |
| 17 | Шуруп 4,2*35 | Шт | 4 | Ручка рейлинг 96 |
| 18 | Руководство | Шт | 1 |  |

Трехрожковым крючком закрывается межсекционная стяжка. Устойчивость конструкции вешалки придается шурупами 4*30, стягивающими крючок трехрожковый через панель вешалки к вязке.