| Флора 1. Отверстия для регулировки по высоте. 2. Отверстия для фиксации после регулировки. 1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x12. 2. Собранный ящик вставить в направляющие и и осторожно задвинуть до упора. 3 .По краям фасада ящика вычислить разницу зазора. 4. Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x12. | Флора Комплектовочная ведомость № Наименование Габариты Кол-во 1 Крышка 1650*420 1 2 Бок 2000*420 1 3 Бок 2000*420 1 4 Крышка 832*420 1 5 Крышка 572*376 1 6 Крышка 572*376 1 7 Бок 858*376 1 8 Бок 858*376 1 9 Крышка 536*358 1 10 Крышка 536*358 1 11 Крышка 800*402 1 12 Крышка 800*402 1 13 Планка 800*80 1 14 Панель 2000*246 1 15 Крышка 234*360 2 16 Бок ящ 350*130 1 17 Бок ящ 350*130 1 18 Панель ящ 478*130 1 19 Панель ящ 478*130 1 20 Фасад ящ 170*532 1 21 Дверь 340*532 2 22 Дверь 1996*396 2 23 Зеркало рамка 1050*500 1 24 ДВП цветная 1632*412 2 25 ДВП цветная 198*828 2 26 ДВП цветная 187*564 1 27 ДВП цветная 350*564 2 28 ДВП цветная 508*348 1 29 Соед. проф. ДВП 766 2 Фурнитура № Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 Барный ограничитель Шт 2 Шуруп 3*16 2 Подвес прямой Шт 2 Шуруп 4*16 3 Петля 16 Шт 12 Шуруп 4*16 4 Ручка рейлинг 192 Шт 5 Шуруп 4,2*35 5 Штанга выдвижная (L=380) Шт 1 Винт М4*25; гайка М4 6 Направляющ. шарик. (L=350) К-т 1 Шуруп 3,5*12 7 Опора квадрат 45 Шт 8 Шуруп 4*16 8 Евровинт Шт 51 9 Заглушка евровинта Шт 10 10 Эксцентриковая стяжка Шт 8 Фасад ящика, крышка 11 Ключ евровинта Шт 1 12 Гвозди 1,4*25 Шт 140 ДВП 13 Шуруп 3,5*12 Шт 16 Направл. ящика 14 Шуруп 3*16 Шт 12 Барный ограничитель 15 Шуруп 4*16 Шт 84 Петля, опора, подвес прямой 16 Шуруп 4,2*35 Шт 10 Ручка рейлинг 192 17 Винт М4*25 Шт 4 Штанга выдвижная 18 Гайка М4 Шт 4 Штанга выдвижная 19 Руководство Шт 1 |
| --- | --- |