Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |
| --- | --- |

Детская «Парус 1»

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящика.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковина ящика | 80*350 | 2 | Я1,Я2 | 1 |
| Панель ящика | 80*260 | 1 | Я3 | 1 |
| Дно ящика ДВП | 290*349 | 1 | Я5 | 1 |
| Фасад ящика | 346*160 | 1 | Я4 | 2 |

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали детской «Парус 1».

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 1584*400 | 2 | 13,14 | 1 |
| Бок | 694*384 | 2 | 11,12 | 1 |
| Бок | 994*400 | 2 | 1,2 |  |
| Крышка | 550*420 | 1 | 8 | 1 |
| Крышка | 992*384 | 1 | 3 |  |
| Дно | 400*350 | 1 | 6 | 1 |
| Дно | 550*400 | 1 | 9 |  |
| Горизонт | 1000*250 | 1 | 4 | 1 |
| Горизонт | 1350*250 | 1 | 5 |  |
| Горизонт | 350*420 | 1 | 7 |  |
| Горизонт | 1000*384 | 1 | 23 |  |
| Горизонт | 400*318 | 1 | 17 |  |
| Полка | 399*316 | 2 | 27 | 1 |
| Полка | 399*516 | 1 | 26 |  |
| Полка под клавиатуру | 834*350 | 1 | 30 |  |
| Стоевая | 210*250 | 2 | 19,21 |  |
| Стоевая | 284*250 | 1 | 10 |  |
| Стоевая | 284*334 | 1 | 18 |  |
| Фронтальная панель | 226*350 | 1 | 20 |  |
| Фронтальная панель | 1000*376 | 1 | 22 |  |
| Фронтальная панель | 860*249 | 1 | 16 |  |
| Фасад | 1596*271 | 2 | 28 | 1 |
| Фасад | 427*346 | 1 | 29 |  |
| Задняя стенка ДВП | 1612*272 | 2 | 15 | 1 |
| Задняя стенка ДВП | 1000*238 | 1 | 25 |  |
| Задняя стенка ДВП | 1022*346 | 1 | 24 |  |
| Соединительный профиль для ДВП (2м) | 2000 | 1 |  |  |

11. Вставляем ящик в тумбу. Устанавливаем фасады (28,29) по наколам согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов  (винты в комплекте с ручками).

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

9. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика и панель ящика, прибиваем дно ящика (ДВП). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады к коробу ящика (ДВП опирается на полкодержатели D5, устанавливаемые в отверстия с обратной стороны фасадов). Саморезами 3,5*16 по наколам на боках ящика крепим направляющие. Устанавливаем ручку при помощи саморезов  4*25 (саморезы в комплекте с ручкой).

10. К фасадам прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

Таблица 3 Комплектовочная в20едомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт | 90 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт | 31 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 31 |
|  | Заглушка под эксцентрик | шт | 35 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Направляющая роликовая 350мм | комп. | 2 |
|  | Опора регул-мая (ножка квадратная) H=023 D=045 | шт | 8 |
|  | Ролик откатной | шт | 4 |
|  | Петля накладная | шт. | 8 |
|  | Полкодержатель 5 мм | шт | 14 |
|  | Ручка-скоба 96-148 С-17 | шт | 4 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт | 100 |
|  | Штанга выдвижная 350 мм | шт. | 1 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт | 35 |
|  | Шайба под ручку | шт | 8 |
|  | Шкант 30*8 | шт | 33 |
|  | Паспорт изделия | шт | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,211,12), горизонтах (4,5,7), стоевой (10) и крышках (3,8) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 к дну (6,9), по наколам, крепим опоры. Саморезами 3,5*16 прикручиваем роликовые направляющие бокам (1,2,11,12).

2. При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых к бокам (13,14) крепим крышу (8), как показано на рисунке. При помощи евровинтов 6,3*50 прикручиваем дно (9), как показано на рисунке.

8. В отверстия на боках (1,2,13,14) вставляем полкодержатели D5 и на них устананвливаем полки (26,27), как показано на рисунке.

7. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (24,25), как показано на рисунке.

3. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (15), как показано на рисунке. Между панелями ДВП (15), вставляем соединительный профиль ДВП.

4. При помощи енвровинтов 6,3*50 прикручиваем горизонт (16) к бокам (11,12). При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых к бокам (1,2) и стоевой (10) крепим горизонт (17) и стоевую (18), как показано на рисунке.

5. При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых к бокам (1,2,11,12) крепим горизонты (3,7); к горизонту (7) крепим стоевую (10); к стоевым (10,18) крепим горизонт (5); к горизонту (5) крепим стоевые (19,20,21); к стоевым (19,21) крепим горизонт (4). При помощи евровинтов 6,3*50 прикручиваем дно (6) к бокам (1,2); к горизонту (7) стоевую (18), как показано на рисунке.

6. При помощи евровинтов 6,3*50 прикручиваем горизонты (4,5,23) и фронтальную панель (22) к бокам (2,13). Соединяем горизонт (23) и фротальную панель (22) евровинтами 6,3*50 между собой, как показано на рисунке.

# Text boxes

Петли для накладной и вкладной двери