Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 ООО «Мебель Стиль» Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, дом 60 тел./факс: (4722) 31-63-52 www.mebelmarket31.ru |
| --- | --- |

Коллекция « Барселона»

Пенал (440) (КОРПУС)

Винтаж Оксид

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали Пенал (440) (КОРПУС).

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок (лев. и прав.) | 2098*421 | 2 | 1левый,2правый | 1 |
| Крыша | 452*441 | 1 | 4 | 1 |
| Дно | 452*421 | 1 | 5 | 1 |
| Горизонт | 418*421 | 1 | 3 | 1 |
| Полка | 417*411 | 1 | 8 | 1 |
| Распорка | 418*112 | 1 | 9 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2126*447 | 1 | 6 | 1 |
| Труба хром 25 мм | 416 | 1 | - | 1 |
| Дверь (МДФ) | 2110*446 | 1 | 7 | – |

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

6. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем дверь (7). Прикручиваем ручку. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

5. Саморезами 3,5*16 по наколам к двери (7) крепим петли для накладных дверей.

6. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полку (8).

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| Ключ под евровинт | 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 | 4 | шт |
| Шайба под ручку прозрачная (4мм) | 2 | шт |
| Гвозди стр. 1,2*20 | 50 | шт |
| Саморез 3,5*16 | 38 | шт |
| Полкодержатель Г-образный, никель | 16 | шт |
| Шкант 30*8 | 6 | шт |
| Евровинт 6,3*50 цинк | 8 | шт |
| Заглушка к евровинту | 8 | шт |
| Заглушка под экцентрик | 8 | шт |
| Стяжка эксцентрик | 8 | шт |
| Петля накладная с доводчиком | 5 | шт |
| Штанга хром круглая д=25 л=3м | 0,416 | м. пог. |
| Фланец 25мм хром | 2 | шт |
| Стяжка межсекционная | 4 | шт |
| Демпфер самоклейка | 2 | шт |
| Заглушка CF01 5мм ( для ДСП ) | 36 | шт |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 ко дну (5) прикручиваем опоры, а к бокам (1,2) прикручиваем скалкодержатели.

2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бока (1,2) с горизонтом (3), и распоркой (9).

3. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (5) и крышку (4).

4. Переворачиваем корпус пенала лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (6).

# Text boxes

Петля накладная