Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162 ООО «Селена» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Стенка «Фараон»

Шкаф бельевой

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Фараон» Шкаф бельевой.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 2072*500 | 1 | 2 | 1 |
| Бок | 2072*500 | 1 | 3 | 1 |
| Крыша | 601*520 | 1 | 5 | 1 |
| Дно | 601*520 | 1 | 1 | 1 |
| Полка | 567*490 | 2 | 9 | 1 |
| Горизонт | 568*500 | 2 | 4 | 1 |
| Фасад ЛДСП | 2066*189 | 1 | 6 | 1 |
| Фасад МДФ с накладкой | 2066*403 | 1 | 7 | 2 |
| Задняя стенка ДВП | 2000*297 | 2 | 8 | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 2000 | 1 | - | 1 |

7. Устанавливаем фасады (6,7) по наколам в боковинах согласно схеме саморезами 3,5*16. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов  (винты в комплекте с ручками) и шайб. Для этого необходимо рассверлить глухие отверстия на фасаде (7) сверлом 5 мм. Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (9).

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. К фасадам (6,7) прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

6. К полученной в пункте 4 конструкции гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (ДВП) (8), между которыми устанавливаем соединительный профиль. Важно: перед установкой задних стенок крайне важно добиться равенства диагоналей конструкции.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт | 80 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт | 8 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 8 |
|  | Ключ под евровинт | шт | 1 |
|  | Опора (ножка квадратная) H=023 D=045 | шт | 4 |
|  | Петля для накладной двери БЕЗ доводчика (ЭКОНОМ) | шт | 8 |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ) | шт | 8 |
|  | Полкодержатель D5 никель | шт | 8 |
|  | Ручка С33 металлик+белый | шт | 1 |
|  | Шкант 8*30 | шт | 8 |
|  | Стяжка эксцентриковая | шт | 8 |
|  | Заглушка к эксцентрику | шт | 8 |
|  | Стяжка межсекционная | шт | 2 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт | 48 |
|  | Шайба под ручку | шт | 2 |
|  | Паспорт изделия | шт | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Ко дну (1) саморезами 3,5*16, по наколам, крепим опоры.

2. В отверстия на боках (2,3) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали.

3. При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых к бокам (2,3) крепим горизонты (4).

4. Евровинтами 6,3*50 к полученной конструкции крепим крышу (5) и дно (1).

# Text boxes

Петля для накладной двери