Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162 ООО «Селена» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Стенка «Каролина»

Центральная секция

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Детали ящика

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок ящика | 400*161 | 4 | Я1.1,Я2.1 | 2 |
| Задняя стенка ящика | 718*161 | 2 | Я3.2 | 2 |
| Дно ящика (ДВП) | 748*405 | 2 | Я4.2 | 2 |
| Фасад ящика (паз) | 796*276 | 2 | Я5.2 | 2 |

Таблица 2. Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенка «Каролина» Центральная секция

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дно | 1601*477 | 1 | 1 | 2 |
| Бок | 428*457 | 1 | 8 | 2 |
| Бок | 428*457 | 1 | 10 | 2 |
| Стоевая | 428*457 | 1 | 9 | 2 |
| Бок | 1579*297 | 1 | 3 | 1 |
| Бок | 1579*297 | 1 | 6 | 1 |
| Стоевая | 1579*297 | 1 | 7 | 1 |
| Крыша | 1601*316 | 1 | 15 | 1 |
| Горизонт | 1164*296 | 1 | 4 | 1 |
| Горизонт | 1164*296 | 1 | 5 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1596*292 | 1 | 14 | 2 |
| Горизонт | 388*295 | 2 | 13 | 1 |
| Горизонт (лев. и прав.) | 776*456 | 2 | 11 | 2 |
| Крышка | 1601*477 | 1 | 2 | 2 |
| Стоевая | 388*207 | 1 | 12 | 1 |
| Полка (стекло) | 386*289 | 2 | 16 | - |
| Фасад (рамка) | 416*1176 | 1 | 18 | 3 |
| Фасад (рамка) | 416*904 | 1 | 17 | 3 |
| Задняя стенка (ДВП) | 410*1186 | 1 | 20 | 2 |
| Задняя стенка (ДВП) | 324*1186 | 1 | 21 | 2 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1607*410 | 1 | 19 | 2 |

9. Устанавливаем фасады (17,18) по наколам. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Кронштейн газовый крепим с помощью саморезов 3,5*16 по наколам на боку (6), стоевой (7) и фасаде (18). Произвести регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

6. Проверяем диагональ и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (14,19,20,21), как показано на рисунке.

7. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика и панель ящика, прибиваем дно ящика (ДВП) (свес ДВП с незакромленной стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады к коробу ящика (ДВП входит в паз на фасаде). Саморезами 3,5*16 на боках ящика крепим направляющие.

8. На боку (3) и стоевой (7) в отверстия, вставляем полкодержатели для стёкол и на них устанавливаем стеклянные полки (16). Вставляем ящики в корпус.

Таблица 3. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 46 |
|  | Заглушка к евровинту | шт. | 46 |
|  | Заглушка под эксцентрик | шт. | 22 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Кронштейн газовый | шт. | 2 |
|  | Опора (ножка квадратная) H=023 D=045 | шт. | 6 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 70 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт. | 22 |
|  | Стяжка межсекционная | шт. | 2 |
|  | Шкант 8*30 | шт. | 14 |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 130 |
|  | Направляющая ШАРИКОВАЯ для ящиков 400мм (комплектация ПРЕСТИЖ) | комп. | 2 |
|  | Направляющая РОЛИКОВАЯ для ящиков 400мм (комплектация ЭКОНОМ) | комп. | 2 |
|  | Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ) | шт. | 5 |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ) | шт. | 5 |
|  | Полкодержатель для стекла | шт. | 8 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге | шт. | 4 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 8 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплект

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на стоевой (9) и крышке (2) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты 8*30. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 крепим опоры ко дну (1) и прикручиваем к бокам (8,10) и стоевой (9) элементы направляющих для ящиков, как показано на рисунке.

2. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх.

3. К фасадам прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

4. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим горизонты (11) к стоевой (9); евровинтами 6,3*50 прикручиваем горизонты (11) к бокам (8,10), горизонты (4,5,13) к бокам (3,6) и стоевой (7), как показано на рисунке.

5. При помощи евровинтов 6,3*50 к бокам (8,10) и стоевой (9) прикручиваем дно (1). При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим крышку (2) к бокам (8,10) и стоевой (9). Далее при помощи евровинтов 6,3*50 крепим стоевую (12) к горизонтам (4,5), крышу (15) к бокам (3,6) и стоевой (7). Потом бока (3,6) и стоевую (7) при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим к крышке (2).

# Text boxes

Петля накладная