|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |
| --- | --- |

Прихожая «Аэлита-1»

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Детали ящиков

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок ящика | 100*350 | 2 | Я1,Я2 | 1 |
| Панель ящика | 100*460 | 1 | Я3 | 1 |
| Фасад ящика | 150*514 | 1 | Я4 | 1 |
| Дно ящика (ДВП) | 490*356 | 1 | Я5 | 1 |

Таблица 2. Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожая «Аэлита-1»

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 600*384 | 2 | 1 | 1 |
| Крышка | 550*384 | 1 | 2 | 1 |
| Дно | 850*400 | 1 | 3 | 1 |
| Горизонт | 518*384 | 1 | 4 | 1 |
| Панель вешалки | 1010*550 | 1 | 5 | 1 |
| Полка | 770*350 | 1 | 6 | 1 |
| Подпорка | 230*250 | 1 | 7 | 1 |
| Подпорка | 264*200 | 1 | 8 | 1 |
| Крыша | 850*400 | 1 | 9 | 1 |
| Панель фронтальная | 2108*300 | 1 | 10 | 1 |
| Планка вешалки (все разные) | 1892*125 | 3 | 11 | 1 |
| Зеркало | 800*180 | 1 |  | склад |

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

5. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я1,Я2) и панель ящика (Я3), прибиваем дно ящика (ДВП) (Я5). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я4) к коробу ящика (ДВП опирается на полкодержатели D5, устанавливаемые в отверстия с обратной стороны фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

6. Саморезами 4*20 крепим крючки к панелям (5,10), еще к панели (10) при помощи саморезов 3*20 и зажимов для стекла крепим зеркало. Вставляем ящик в тумбу.

Таблица 3. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Евровинт 6,3*50 цинк | шт. | 36 |
| 2 | Заглушка к евровинту | шт. | 36 |
| 3 | Стяжка эксцентрик | шт. | 6 |
| 4 | Заглушка под эксцентрик | шт. | 6 |
| 5 | Опора регул-мая (ножка квадратная) H=023 D=045 | шт. | 4 |
| 6 | Ручка-скоба 96-148 мм ( С-17 ) (для цвета дуб молочный/венге) | шт. | 1 |
| 7 | Ручка-рейлинг 96мм ( С-15 ) (для цвета дуб молочный/орех экко) | шт. | 1 |
| 8 | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
| 9 | Шуруп 3*20 | шт. | 4 |
| 10 | Шуруп 4*16 | шт. | 28 |
| 11 | Шуруп 4*30 | шт. | 7 |
| 12 | Направляющие для ящиков 350 мм | комплект | 1 |
| 13 | Крючок 3-х рожковый хром (для цвета дуб молочный/венге) | шт. | 3 |
| 14 | Крючок 2-х рожковый хром (для цвета дуб молочный/венге) | шт. | 2 |
| 15 | Крючок 3-х рожковый хром (для цвета дуб молочный/орех экко) | шт. | 3 |
| 16 | Крючок 2-х рожковый хром (для цвета дуб молочный/орех экко) | шт. | 2 |
| 17 | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 20 |
| 18 | Зажим для стекла (кляймер) | шт. | 4 |
| 19 | Шайба под ручку | шт. | 2 |
| 20 | Шуруп 4*20 | шт. | 10 |
| 21 | Подвеска на 2 шурупа | шт | 2 |
| 22 | Шкант 8*30 | шт | 4 |
| 23 | Инструкция по сборке | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплект

Внимание! Для надёжного крепления зеркал используйте зажимы для стекла (кляймеры) входящие в комплект поставки фурнитуры!

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на крышке (2) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты 8*30. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. К бокам (1) при помощи саморезами 3,5*16 по наколам прикручиваем направляющие, а ко дну (3) опоры.

2. При помощи евровинтов 6,3*50 к бокам (1) прикручиваем горизонт (4) и дно (3). При помощи стяжек эксцентриковых, шкантов 8*30 крепим крышку (2) к бокам (1).

3. При помощи евровинтов 6,3*50 к панели вешалки (5) прикручиваем полку (6), а подпорки (7,8) крепим к полки (6) и к панели (5).

4. Панель (10) при помощи евровинтов 6,3*50 прикручиваем к боку (1), дну (3) и полке (6), а планки (11) к горизонту (4) и крышке (2). Саморезами 4*30 прикручиваем планки (11) по наколам к панели (5), а затем крышу (9) евровинтами 6,3*50 к панели (10), планкам (11) и подпорке (8). Подвес на два шурупа крепим саморезами 3,5*16 к крайней планке (11) и панели (10).