Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |
| --- | --- |

Прихожая

«Сабрина»

Шкаф угловой

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожей «Сабрина» Шкаф угловой.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок (лев. и прав.) | 2101*400 | 2 | 1,2 | 1 |
| Стоевая | 1988*400 | 1 | 3 | 1 |
| Стоевая | 1988*290 | 1 | 4 | 1 |
| Полка | 699*390 | 1 | 15 | 1 |
| Горизонт | 700*390 | 1 | 12 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2016*346 | 1 | 13 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2016*363 | 2 | 14 | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 1988 | 1 | - | 1 |
| Крыша | 716*716 | 1 | 5 | 2 |
| Дно | 716*716 | 1 | 6 | 2 |
| Распорка | 700*111 | 1 | 7 | 2 |
| Цоколь | 80*465 | 1 | 10 | 2 |
| Цоколь | 80*716 | 1 | 11 | 2 |
| Полка | 289*219 | 2 | 16 | 2 |
| Горизонт | 289*220 | 2 | 8 | 2 |
| Подпорка | 81*81 | 1 | 9 | 2 |
| Труба хром 25 мм | 698 | 1 | -- | 2 |
| Дверь (МДФ) | 1894*446 | 1 | 17 | 3 |
| Карниз (МДФ) | 120*446 | 1 | 18 | 3 |

8. К бокам (1,2) при помощи саморезов 3,5*16 и стяжек «Командор» крепим канриз (18). При помощи петель для угловых шкафов и саморезов 3,5*16 навешиваем двери (17). На двери устанавливаем ручку при помощи винтов (или саморезов 4*30) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам. ОБЯЗАТЕЛЬНО дополнительное крепление зеркал при помощи зажимов и саморезов 3*20. В отверстия на боках (1,2) и стоевых (3,4) вставляем полкодержатели и устанавливаем полки (15,16).

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. С помощью евровинтов 6,3*50 прикручиваем к крыше (5) и дну (6) стоевые (3,4), цоколя (10,11) и подпорку (9).

6. К получившейся конструкции гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку (13) и задние стенки (14), предварительно соединив их профилем для ДВП, как показано на ррисунке.

7.С помощью саморезов 3,5*16 крепим петли.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт | 140 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт | 22 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 22 |
|  | Ключ под евровинт | шт | 1 |
|  | Полкодержатель никель 5мм | шт | 12 |
|  | Петля для угловых шкафов 135/45 БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ) | шт | 4 |
|  | Петля для угловых шкафов 135/45 С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ) | шт | 4 |
|  | Подпятник | шт | 6 |
|  | Скалкодержатель 25 мм хром | шт | 2 |
|  | Ручка-скоба С 9 бронза 44+керамика | шт | 1 |
|  | Шкант 8*30 | шт | 15 |
|  | Стяжка эксцентриковая | шт | 16 |
|  | Заглушка к эксцентрику | шт | 16 |
|  | Стяжка закрытая малая «командор» | шт | 2 |
|  | Стяжка межсекционная | шт | 2 |
|  | Саморез 3,0*20 | шт | 8 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт | 30 |
|  | Саморез 4*30 | шт | 2 |
|  | Шайба под ручку | шт | 2 |
|  | Зажим для стекла (кляймер) | шт | 8 |
|  | Паспорт изделия | шт | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2)  устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. По наколам на боку (1) и стоевой (3) саморезами 3,5*16 крепим скалкодержатели хром, а к торцам при помощи гвоздей 1,2*20 прибиваем подпятники.

2. Горизонт (12) и распорку (7) при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем с боком (1) и с помощью евровинтов 6,3*50  соединяем со стоевой (3), в скалкодержатели ставим трубу хром.

3. Горизонты (8) при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем с боком (2) и с помощью евровинтов 6,3*50 соединяем со стоевой (4).

4. С помощью стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем бока (1,2) с крышой (5) и дном (6).

# Text boxes

Петля для угловых шкафов