Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |  |
| --- | --- | --- |

Прихожая «Токио»

Шкаф 2-х створчатый

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковина ящика | 350*111 | 4 | Я1,Я2 | 1 |
| Панель ящика | 810*111 | 2 | Я3 | 1 |
| Дно ящика (ДВП) | 840*356 | 2 | Я5 | 1 |
| Фасад ящика | 896*216 | 2 | Я4 | 2 |

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожая «Токио» Шкаф 2-х створчатый.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 2024*418 | 2 | 1,2 | 1 |
| Стойка | 1576*418 | 1 | 4 | 1 |
| Фронтальная панель | 576*81 | 1 | 8 | 1 |
| Крыша | 901*438 | 1 | 9 | 1 |
| Дно | 901*438 | 1 | 3 | 1 |
| Фасад | 1580*29 | 1 | 14 | 1 |
| Полка | 417*275 | 3 | 12 | 1 |
| Горизонт | 417*276 | 1 | 7 | 1 |
| Горизонт | 868*418 | 1 | 5 | 1 |
| Горизонт | 576*417 | 1 | 6 | 1 |
| Фасад с накладками | 1580*596 | 1 | 13 | 2 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1598*298 | 3 | 11 | 3 |
| Задняя стенка (ДВП) | 454*896 | 1 | 10 | 3 |
| Профиль соединительный для ДВП | 1566 | 1 | - | 3 |

7.  В отверстия на боку (2) и стоевой (4) вставляем полкодержатели D5 и на них устанавливаем полки (12). Саморезами 3,5*16, по наколам, к горизонту (6) прикручиваем выдвижную вешалку, как показано на рисунке.

8. Устанавливаем фасады (7,8) по наколам в боковинах. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже. Вставляем ящики в тумбу.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

4. Переворачиваем каркас и прибиваем заднюю стенку (6) ДВП гвоздями 1,2*20, предварительно вставив их в соединительный профиль для ДВП.

5. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика и панель ящика, прибиваем дно ящика (ДВП). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады к коробу ящика (ДВП опирается на полкодержатели D5, устанавливаемые в отверстия с обратной стороны фасадов). Саморезами 3,5*16 на боках ящика крепим направляющие. Устанавливаем ручку при помощи саморезов  4*25 (саморезы в комплекте с ручкой).

6. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 120 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 30 |
|  | Заглушка к евровинту | шт. | 30 |
|  | Заглушка под эксцентрик | шт. | 4 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Направляющая ШАРИКОВАЯ 350мм (ПРЕСТИЖ) | компл. | 2 |
|  | Направляющая РОЛИКОВАЯ 350мм (ЭКОНОМ) | компл. | 2 |
|  | Опора (ножка квадратная) H=023 D=045 | шт. | 4 |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ) | шт. | 6 |
|  | Петля для накладной БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ) | шт. | 6 |
|  | Полкодержатель 5 мм | шт. | 12 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге | шт. | 4 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 65 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт. | 4 |
|  | Стяжка межсекционная | шт. | 4 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 8 |
|  | Штанга выдвижная L=350мм | шт. | 1 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх. Широкую часть направляющих по наколам крепим к бокам (1,2) саморезами 3,5*16.

Саморезами 3,5*16 к дну (3), по наколам, крепим опоры, к бокам (1,2) прикручиваем направляющие.

2. При помощи евровинтов 6,3*50 к боку (1) и стойке (4) крепим горизонт (6) и фронтальную панель (8), к бокам (1,2) и стойке (4) крепим горизонты (5,7). При помощи евровинтов 6,3*50 прикручиваем стоевую (4) к горизонту (5), как показано на рисунке.

3. При помощи евровинтов 6,3*50 к бокам (1,2) прикручиваем крышку (9) и дно (3), как показано на рисунке.

# Text boxes

Петля для накладной двери