Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |  |
| --- | --- | --- |

Прихожая «Токио»

Стеллаж угловой левый

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожая «Токио» Стеллаж угловой левый.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 2024*419 | 1 | 1 | 1 |
| Бок | 2024*402 | 1 | 2 | 1 |
| Стойка | 839*242 | 1 | 6 | 1 |
| Крыша | 439*439 | 1 | 7 | 1 |
| Дно | 439*436 | 1 | 3 | 1 |
| Крышка | 402*402 | 1 | 4 | 1 |
| Горизонт | 402*402 | 2 | 5 | 1 |
| Полка | 249*241 | 2 | 8 | 1 |
| Фасад | 834*262 | 1 | 9 | 1 |

8. Устанавливаем фасад (9) по наколам на стоевой. На фасад устанавливаем ручку при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |  |  |
| --- | --- | --- |

5. В отверстия на боку (2) и стойке (6) вставляем полкодержатели D5 и на них устанавливаем полки (8), как показано на рисунке.

5. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт | 22 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 22 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Опора (ножка квадратная) H=023 D=045 | шт | 3 |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ) | шт | 2 |
|  | Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ) | шт | 2 |
|  | Полкодержатель D5 | шт. | 8 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге | шт | 1 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт | 20 |
|  | Стяжка межсекционная | шт | 2 |
|  | Шайба под ручку | шт | 2 |
|  | Шкант 30*8 | шт | 2 |
|  | Паспорт изделия | шт | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на крышке (4) забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 к дну (3), по наколам, крепим опоры.

2. При помощи евровинтов 6,3*50 к боку (1) крепим горизонты (5) и крышку (4), как показано на рисунке.

3. При помощи евровинтов 6,3*50 к боку (2) прикручиваем горизонты (5) и крышку (4). При помощи шкантов 8*30, крепим стойку (6) к крышке (4), как показано на рисунке.

4. При помощи евровинтов 6,3*50 прикручиваем крышу (7), дно (3) и стойку (6) к бокам (1,2), как показано на рисунке.

# Text boxes

Петля для накладной двери