Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |  |
| --- | --- | --- |

Прихожая «Токио»

Тумба с зеркалом

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковина ящика | 350*111 | 4 | Я1,Я2 | 1 |
| Панель ящика | 448*111 | 2 | Я3 | 1 |
| Дно ящика (ДВП) | 478*356 | 2 | Я5 | 1 |
| Фасад ящика | 195*534 | 2 | Я4 | 1 |

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожая «Токио» Тумба с зеркалом.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 839*418 | 2 | 1,2 | 1 |
| Стойка | 1169*226 | 2 | 3,4 | 1 |
| Крыша | 539*438 | 1 | 5 | 1 |
| Дно | 539*438 | 1 | 7 | 1 |
| Крышка | 539*438 | 1 | 6 | 1 |
| Фасад | 436*534 | 1 | 8 | 1 |
| Фасад с зеркалом | 1042*534 | 1 | 15 | 2 |
| Полка | 505*417 | 1 | 9 | 1 |
| Полка | 505*216 | 3 | 10 | 1 |
| Горизонт | 506*225 | 1 | 11 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 861*266 | 2 | 12 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 201*534 | 1 | 13 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 990*266 | 2 | 14 | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 958 | 1 | - | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 829 | 1 | - | 1 |

7. В отверстия на боках (1,2,3,4) вставляем полкодержатели D5 и на них устанавливаем полки (9,10).

8. Устанавливаем фасады (8,15) по наколам в боковинах. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. ОБЯЗАТЕЛЬНО дополнительное крепление зеркал при помощи зажимов (кляймеров) и саморезов 3*20.  Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже. Вставляем ящики в тумбу.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

4. При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых прикручиваем крышу (5)

к бокам (1,2). С обратной стороны получив-

шегося изделия гвоздями 1,2*20 прибиваем

задние стенки (12,13,14), предварительно

вставив их в соединительный профиль для

ДВП. По наколам на  боках (1,2) саморезами

3,5*15 прикручиваем барные кронштейны.

5. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика и панель ящика, прибиваем дно ящика (ДВП). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады к коробу ящика (ДВП опирается на полкодержатели D5, устанавливаемые в отверстия с обратной стороны фасадов). Саморезами 3,5*16 на боках ящика крепим направляющие. Устанавливаем ручку при помощи саморезов  4*25 (саморезы в комплекте с ручкой).

6. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 100 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 20 |
|  | Заглушка к евровинту | шт. | 20 |
|  | Заглушка под эксцентрик | шт. | 8 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Кляймер для стекла | шт. | 10 |
|  | Кронштейн барный лев, прав. | шт. | 2 |
|  | Направляющая РОЛИКОВАЯ 350 мм (ЭКОНОМ) | компл. | 2 |
|  | Направляющая ШАРИКОВАЯ 350 мм (ПРЕСТИЖ) | компл. | 2 |
|  | Опора (ножка квадратная) H=023 D=045 | шт. | 4 |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ) | шт. | 3 |
|  | Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ) | шт. | 3 |
|  | Петля для вкладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ) | шт. | 2 |
|  | Петля для вкладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ) | шт. | 2 |
|  | Полкодержатель 5 мм | шт. | 16 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге | шт. | 3 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 56 |
|  | Саморез 3*20 | шт. | 10 |
|  | Саморез 4*25 | шт. | 8 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт. | 8 |
|  | Стяжка межсекционная | шт. | 4 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 6 |
|  | Шкант 30*8 | шт. | 4 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить  необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх. Широкую часть направляющих по наколам крепим к бокам (1,2) саморезами 3,5*16.

В отверстия на крышке (5) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 к дну (7), по наколам, крепим опоры.

2. При помощи евровинтов 6,3*50 к стойкам (3,4) крепим горизонт (11) как показано на рисунке.

3. При помощи евровинтов 6,3*50 к бокам (1,2) прикручиваем дно (7), к стойкам (3,4) прикручиваем крышку (6) и крышу (5).

# Text boxes

Петля для накладной двери