|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308033, г.Белгород, ул.Королёва д.4 кв.109 ООО «Оптима» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 35-80-44 |
| --- | --- |

Спальня «Берта 1»

Полка навесная (КОРПУС)

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальня «Берта 1»

Полка навесная (КОРПУС).

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крышка | 1401*380 | 1 | 3 | 1 |
| Горизонт | 1401*380 | 1 | 4 | 1 |
| Горизонт | 1368*352 | 1 | 7 | 1 |
| Бок (лев. и прав.) | 514*380 | 2 | 1,2 | 1 |
| Стоевая | 298*350 | 1 | 5 | 1 |
| Стоевая | 200*350 | 1 | 6 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1381*313 | 1 | 8 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1381*215 | 1 | 9 | 1 |
| Полоса крепежная цинк | 1400 | 1 | - | 1 |
| Дверь (лев. и прав.) | 310*680 | 2 | 10 | 1 |

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

5.Саморезами 3,5*16 по наколам к двери (10) крепим петли для вкладных дверей.

6. Устанавливаем фасады (10) при помощи саморезов 3,5*16 по наколам на боковинах и горизонтах согласно схеме.  На боках (1,2) по наколам саморезами 3,5*16 крепим газовые кронштейны. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов  (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газовый кронштейн | шт. | 2 |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт | 20 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 6 |
|  | Заглушка к евровинту | шт. | 6 |
|  | Заглушка под эксцентрик | шт. | 14 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Петля для вкладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация) ПРЕСТИЖ | компл. | 4 |
|  | Петля для вкладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация) ЭКОНОМ | компл. | 4 |
| 8. | Стяжка межсекционная | шт. | 2 |
|  | Подвес регулируемый | шт. | 3 |
|  | Ручка-рейлинг 128 мм С-15 хром | шт. | 2 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 26 |
|  | Саморез 4*30 |  | 6 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт. | 14 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 4 |
|  | Шкант 30*8 | шт. | 14 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида                                  фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на горизонте (4,7) и боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали.

2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим горизонт (7) к бокам (1,2).

3. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим горизонт (4) к бокам (1,2) и стоевой (6), потом стоевую (5) крепим к конструкции, собранной в пункте 3, как показано на рисунке.

4. В пазы устанавливаем задние стенки ДВП (8,9) и евровинтами 6,3*50 прикручиваем крышку (3). При помощи саморезов 4*30 к бокам прикручиваем регулируемые подвесы. Далее гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (8,9) к горизонту (7).