| Уважаемый покупатель! Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. Рекомендации по сборке Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме. Технические данные Габаритные размеры: Высота (мм): 860 Вес (кг): 84,3 Глубина (мм): 934 Ширина (мм): 2060 Правила пользования и эксплуатации изделия Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней. Не допускайте точечную нагрузку на ламели. Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание. Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев. | ПАСПОРТ Кровать одинарная «Ostin» М22 «Кровать с подъемным механизмом» ТО-13067023-2015 Наименование Индекс позиции Кровать одинарная «Ostin» М22 «Кровать с подъемным механизмом» 20-02-07 Цвет: Произведено: Россия ООО «РИННЭР» Удмуртская республика г. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ru www.rinner.ru т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| --- | --- |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ № дет. Наименование Размер Кол-во 1 Спинка большая 860х934х24 1 2 Спинка малая 300х934х24 1 3 Царга левая 297х2020х16 1 4 Царга правая 297х2020х16 1 5 Ребро жесткости 212х902х16 1 6 Дно ДВП 1 901х859х3,2 2 7 Дно ДВП 2 901х299х3,2 1 Порядок сборки «Кровать с подъемным механизмом»: На низ деталей 1, 2, 3, 4 установить подпятники (И) по 2 шт. саморезами (Д),отступ от края 50мм; На детали 1, 2, 3, 4 установить соединительные болты стяжки (Е); На детали 3, 4 установить уголки (Ж) в отверстия без прорезей винтами (А); Соединить детали 3, 4 с деталью 5 эксцентриками (Е); Стянуть эксцентриками детали 1 и детали 3, 4, и скрепить уголками (Ж), используя винты (Б) с шайбами (З), гайками (Г); Стянуть эксцентриками деталь 2 и детали 3, 4, и скрепить кронштейнами (М), используя винты (А); Прикрепить подъемный механизм (Л) к деталям 3, 4 винтами (Б) с шайбами (З), гайками (Г); Прикрепить ортопедическое основание 2000х900 к механизму (Л) винтами (В) с шайбами (З), гайками (Г); Установить газ-лифты (идут в комплекте с механизмом подъема) баллоном вниз и прикрепить гайками (Г) по 2шт. на скрутку; Приклеить демпфер (К) на верхний торец ребра (5) в местах соприкосновения с металлическим основанием; Установить ограничитель матраца (П) по середине ортопедического основания у изголовья; Закрепить ремень (О) на кровать у подножья на ортопедическое основание «удавкой» для последующего подъема основания; Дно ДВП детали 6, 7 вкладывается под ребро 5, не крепится. | СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ Обоз. Наименование Кол. А Винт М6х12 12 шт. Б Винт М6х25 10 шт. В Винт М6х40 4 шт. Г Гайка М6 22 шт. Д Саморез 3,5х16 20 шт. Е Стяжка эксцентриковая 15х13 8 компл Ж Уголок стяжки кроватной СК-1 2 шт. З Шайба увеличенная М6 14 шт. И Подпятник пластмассовый 8 шт. К Демпфер самоклеящийся 2 шт. Л Механизм подъема №142 (газ.амортизаторы 400Н) 1 компл. М Кронтштейн стяжки кроватный СК 1 2 шт. О Ремень на кровать 1 шт. П Ограничитель матраца 1 шт. А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П |

# Text boxes

Рис.1 Схема сборки

Необходимый инструмент для сборки:

- Рулетка

- Отвертка крестовая

- Отвертка плоская

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы  по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru

Рис.2 Схема сборки стяжки эксцентриковой

Комплектовщик-